## Slide 1
颜色传感器的实验

## Slide 2
Outline
实验原理及平台搭建
实验要求
实验目的、内容

## Slide 3
实 验 目 的
通过实验，更多地了解颜色传感器的特性、测量方法、
性能特点及可能的应用

## Slide 4
实 验 原 理
颜色传感器
1. TCS3200 是可编程彩色光到频率的转换器，它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS 电路上，同时在单一芯片上集成了红绿蓝（RGB）三种滤光器。
2.传感器根据物体反射光的原理，通过读取反射光中的红、绿、蓝三种颜色，判断出所测试物体的颜色。
3.对于TCS3200来说，当选定一个颜色滤波器时，它只允许某种特定的原色通过，阻止其他原色的通过。
例如：当选择红色滤波器时，入射光中只有红色可以通过，蓝色和绿色都被阻止，这样就可以得到红色光的光强；
4.通过这三个值，就可以分析投射到TCS3200 传感
器上的光的颜色。

## Slide 5
颜 色 空 间
HSV颜色空间
H 指hue（色相）
是色彩的基本属性，就是平常所说的颜色名称，如红色、黄色等。
2. S 指saturation（饱和度）
指色彩的纯度，越高色彩越纯，低则逐渐变灰，取0-100%的数值
3. V 指value(色调)

## Slide 6
实 验 平 台
RGB调色板
颜色传感器
下载APP，在手机上显示一个颜色方块，用手机对着传感器，记录结果。

## Slide 7
根据实验结果，编写一个程序，当输入一个颜色值，就可以预测出一个测试值，并用实验验证预测的正确性。
实 验 任 务

## Slide 8
实 验 内 容
实验一：建立颜色显示空间与颜色测试空间的关系。即，当显示颜色值为（r1,g1,b1）时，测得值为（r2,g2,b2），测20组不同颜色值。
实验二：当固定r1=100、g1=50时，画出b1与b2的对应关系 曲线，并写出二次多项式拟合的关系式。
实验三：当b1固定为180时，分别拟合出r1,g1与（r2,g2）的 二元二次曲面的关系。（选做）
实验二：根据实验结果，编写一个程序，当输入一个颜色值，就可以预测出一个测试值，并用实验验证预测的正确性。

## Slide 9
实验五：随机产生（r,g,b）颜色值，在电脑（或者手机）屏 幕上显示一个这种颜色的方块S1。
(1)测量S1方块的值，根据这个值生成颜色方块S2。
(2)再用传感器测试S2的颜色值，调整S2的颜色，多次反复，直到S2与S1的颜色值相同。
工具：下载RGB调色板
实 验 内 容

## Slide 10
测试寻迹功能。用什么测？如何测？
探索：薄膜压力传感器，测试的数据与压力的变化有什么关系？
探索：对震动传感器，振动的频率、幅度、方向、时长与输出有没有关系？
试将震动传感器的输出与蜂鸣器联动，将薄膜传感器的输出与LED联动。
选 项

## Slide 11
实验内容及要求
2. 完成实验需求的内容，得出实验结果
3. 书写实验报告（电子档实验报告提交通过邮件发给瞿荣辉：quronghui@hust.edu.cn，纸质档报告下次实验课提交）
1. 阅读实验指导书，了解颜色传感器的原理

## Slide 12
实验报告及要求
书写实验报告至少包括以下几点：
1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤（包括电路连接、操作步骤和结果显示）
4. 实验中遇到的问题及分析（试验中遇到的错误、解决错误的方法和错误分析）
5. 编写代码情况
6. 可能的应用场景举例

## Slide 13
实验报告及要求
书写实验报告至少包括以下几点：
1、单人或者双人组队进行。
2、记录相关数据和实验结果。
3、编写代码：记录实验数据，对比得出实验结论。

## Slide 14
实验报告封面

## Slide 15
实验时间及地点
时间：2019年4月2日 星期二晚上6:30-9:50
地点：南一楼八楼807和809室（最西头两间教室）

## Slide 16
注 意 事 项
1、安全 (小心用电、注意不被割伤)
2、爱惜公物 (电线别被箱子盖夹住了)
3、保持整洁 (物品堆放整齐、不乱扔杂物)
思考：如何减少外界光对实验结果的影响？
如何减少距离对实验结果的影响？